沥青延伸度仪概述

LYY-7D/E(V2版新标准)调温调速沥青延伸度仪是我公司最新行业标准（JTG E20-2011）中T0605-2011沥青延度试验研制的普及型智能延伸仪，本仪器在广受欢迎的老款产品上做了改进和升级，在技术参数和性能上较上一代产品具有质的飞跃。其制冷系统采用整套的全新的名牌大厂的空调系统，性能可靠，具有极高的制冷效果且故障率极低。人机界面液晶屏显示面积升级为192*64点阵，提升了温度采样的精度，并优化了温度的PID和模糊控制算法，使温度控制精度达到0.05℃,优于国家标准指标。全系列仪器都配置了外置的手动开关按钮，操作更便捷。水槽部分采用了不锈钢底板并配有透明槽盖。拉伸系统采用滚珠丝杠和直线导轨，改进了机械结构，大大提高了拉伸平稳度。

沥青延伸度仪主要功能

●拉伸量、试验参数，试验时间显示。自动计算平均值，自动归位，前后限位自动停机。

●带微型打印机，可打印试验结果 (仅E型)。

●具有10，50mm/min的拉伸速率，也可自由设定(高级用户操作，请联系厂家)。

●带有循环系统，PID加模糊控制算法，控温精度精准，控温参数，温度修正值可以执行修改。

●线控按钮，可以操作实验控制和手动左右移。

●可以保存10组试验数据。